IntelliTrax2

Dostępne konfiguracje

IntelliTrax2 Density

Rozwiązanie zautomatyzowanego densytometru do 4-kolorowego druku procesowego. Zapewnia wszystkie podstawowe narzędzia do kontroli procesu, zapewniając korelację z istniejącymi systemami densytometrycznymi, jednocześnie dodając korzyści w postaci szybkości i prostoty. Obsługuje do 8 agregatów.

IntelliTrax2 Spectral

Zaawansowane, zautomatyzowane rozwiązanie do zarządzania kolorami dla maszyn drukujących 4 lub więcej kolorów. Mierzy kolory podstawowe, kolory dodatkowe i Pantone ® Color.

Idealny do zaawansowanych i szybkich operacji drukowania. Obsługuje do 16 agregatów. Skanuj wieloliniowe color bary, używane do profilowania i obliczania korekt.

Specyfikacja

System pomiarowy

System skanowania

Analizator spektra

Zakres spektrum

Geometria pomiaru

Tryby pomiarowe

Single Pass Scan

Kalibracja bieli

Zakres gęstości

Powtarzalność

Powtarzalność gęstości

Postanowienia wewnętrzne

DRS spectral engine

400 - 700 nm z 10 nm interwałem

45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E)

W odniesieniu do ISO 13655:2009

M0: niespolaryzowany, No filter, UV

M1: Daylight, D50

M3 (opcjonalnie): Filtr Pol

2 tryby pomiarowe w jednym skanowaniu:

M0/M1, M0/M3 or M1/M3

Automatyczna ze zintegrowaną bielą

0 - 3.0D

Na bieli: 0.15 ΔE max

Na bieli: ±0.01D max.

Cyan, Magenta, Black: ±0.02D @ 1.8D

Yellow: ±0.02D @ 2.0D,

Z głowicą polaryzacyjną: ±0.03D @ 1.8D

Średnia: 0.30 ΔE*ab,

Max: 0.45 ΔE*ab (for M3: 0.55 ΔE*ab)

Pomiar przy użyciu standardów produkcyjnych X-Rite

W temperaturze  23°C +/- 1°C, 40-60% dla wszystkich trybów, na 12 kolorowych płytkach BCRA i wzorcu bieli BCRA  (D50, 2°)

| Długość prowadnicy | 29” (74cm), 32” (81cm), 40” (102cm), |
| --- | --- |
|  | 44” (112cm), 56” (142cm), 65” (165cm) |
|  | W kierunku skanowania: 3.0 mm |
| Min. Wielkość kostki | Wysokość color bara: 3.0 mm |
|  | (z mniejszą aperturą:: 2.0 mm) |
| Prędkość skanowania | 170 mm / sec |
| Powierzchnia skanowania | Color bar w odległości do 38mm od krawędzi arkusza |
| Grubość papieru | Max : 1.0 mm |
| Obraz podczas skanowania | Brak kontaktu |
| Czarny podkład |  |
| Wyrównanie paska kolorów | Automatyczne centrowanie za pomocą sensora |
| Przytrzymywanie arkusza | Próżniowo |
| Składowanie arkuszy na prowadnicy |  |
| Interfejs danych | Ethernet |

IntelliTrax2

Funkcje oprogramowania

Kolory

Wsparcie standardów

Funkcje gęstości optycznej

Funkcje kolorymetryczne

Funkcje specjalne

Biblioteki Pantone

Rodzaje dE

Wzorzec bieli

Wsparcie PantoneLIVE

Wymagania systemowe

Wersja Density: do 8

Wersja Spectral: do 16

G7, PSO, Japan Color, ISO 12647-2

Gęstość, TVI, Trapping, Kontrast, Balans szarości

CIE L*a*b*, CIE L*C*h°

BestMatch

Included

dE*76, dE*94, dE*00

Absolutna, Papier

Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32-bit and 64-bit)

2 GHz procesor, 3 GHz rekomendowany

2 GB RAM minimum, 4 GB rekomendowany

100 GB dysk twardy lub więcej

17” dotykowy monitor 1280 x 1024 minimalna rozdzielczość,

22” dotykowy monitor 1920 x 1080 zalecana rozdzielczość

Jeden wolny port 10/100/1000 Ethernet RJ-45

Z opcjonalnym urządzeniem  eXact: jeden wolny port  USB Port lub Bluetooth

Przykładowe wielkości Color Barów IntelliTrax2

3.0 mm – Średni punkt i głowica polaryzacyjna

2.0 mm – Mały punkt